海门市监察委员会

高清便携同步录音录像系统项目询价采购公告

询价单

报价单位（公章）：                                           单位：元

| 设备 名称 | 建议 品牌 | 规格型号及技术参数 | 数量 | 投标品牌及型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清便携同步录音录像系统 | 科达、永控、SONY | 具体参数详见附件 | 2套 |  |  |  |
| 以上合计：人民币大写 |  |

法定代表人（授权代表）签名：

# 2018年 2月    日

# 具体参数：

整套系统建成后，应能够实现以下功能，以满足系统应用的需要。

- 能够实现办案人员可以随时随地的对被调查人开展讯问办案工作，符合《江苏省监察委员会关于办理涉嫌职务犯罪案件全程同步录音录像实施意见（试行）》。

- 系统稳定可靠，支持7×24小时不间断运行。

- 便携式同步录音录像主机具备不小于5寸电容触摸屏显示功能，能够直观便捷的显示音视频状态、刻录状态，通过触摸屏能够直接回放光盘录像和硬盘录像等应用操作。

- 主机支持锂电池供电，并且支持对前端摄像机、拾音器、温湿度检测仪一体化集中供电，当市电断电后能够保证审讯的顺利进行。

- 系统音频编解码应采用G.711或AAC-LC音频编码标准。

- 录音录像资料压缩方式应统一编码标准，采用国际标准H.264，图像分辨率应不低于1920×1080，帧频应不低于25帧/秒。经网络实时传输的图像，分辨率应不低于1920×1080，帧频应不低于25帧/秒。

- 系统采用至少两台1080P彩色高清枪型网络摄像机采集现场图像，摄像机采用POE供电。

- 摄像机图像在显示的时候应当以画中画方式显示，主画面反映被调查人正面特写，全程反映被调查人的体态､表情，并显示同步录像时间，辅画面反映讯问场所全景，支持1大1小画面合成，大小画面可根据需要自行调节。

- 系统在所有音视频通道处于记录状态下，图像画面中的信息不应有明显的缺损，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状､拉毛等现象。

- 系统声音回放效果应与视频信号实时同步，回放任意时间段的音视频记录，不应有明显的不同步现象。回放的声音要反映原声，音质不失真，无回声、啸叫。

- 系统支持双份光盘同期刻录，可以连续审讯（讯问）12小时无需更换光碟，能够顺利保存预审任务完成。

- 系统在刻录光盘的时候进行加密处理，在播放光盘时需输入密码才能查看光盘内的录音录像资料。

- 文件刻录到光盘时应集成自动播放软件，使录音录像资料回放具有通用性和可操作性。

- 系统支持一键开始刻录、一键停止刻录，换盘续刻和重刻，并且能够实时监测光盘状态。

- 系统具备电子笔录功能，支持自定义模板功能，支持笔录与同步录音录像文件实时关联，支持重点标记功能。

备注：

1．投标人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，具有本项目产品的合法经营、销售资格。

2．供应商在投标时须提供有效的营业执照副本复印件、法人代表授权委托书原件、授权代表身份证的复印件、诚信承诺函原件（复印件均须加盖公章），同时须将上述材料及询价报价单一起装订（询价单放至第一页）并密封后(封面注明项目名称、项目编号、投标人名称和投标人及联系电话) 于投标截止时间前半小时内交至海门市监察委员会（海门市北京中路600号行政中心大楼6楼东南会议室），逾时作自动放弃处理。

3．本项目开标时间及投标截止时间为2018年 2 月24 日上午9：00。

4.供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间24小时前，送至海门市监察委员会，招标方将做统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

5．本报价单具有法律效力，请供应商严格按项目要求报价，加盖单位公章后有效（涂改无效）；报价时须注明所投产品的品牌、规格、配置等，所投产品的品牌必须为招标文件的建议品牌，规格、配置不得低于招标文件的要求，否则为无效投标。投标人拟在建议品牌外自行选择品牌的，须在本项目开标截止时间24小时前以书面形式向采购单位提出，并同时提交该品牌设备在品牌、技术指标等方面不低于采购单位建议品牌的相关证明材料，经采购单位组织专家论证，确认该品牌产品符合本项目相关要求的，将由采购单位出具书面材料告知该投标人予以增加可选品牌，否则为无效投标。

6．本项目为交钥匙工程，报价包含设备费、安装费、培训费、售后服务费、税金等一切费用。本项目最高限价8万元人民币。本报价单以最低价的方法确定成交供应商。

7．供应商在中标结果未宣布前，不得提前离场，否则后果自负。

8.售后服务：签订合同前提供原厂对此项目的三年服务承诺函 （所有设备质保时间为自验收合格之日起计）。

9．付款方式：合同签订后，货物运送到采购方指定地点，且安装、调试、培训到位，并经业主组织相关专家验收通过合格后一个月内，支付合同价款95%，余款作为质保金在设备正常运行自验收之日起一年后一个月内付清。

10.本项目必须于合同签订后15日内交货安装调试结束。如不能按时交货，将作经济处罚及1年内取消政府采购投标资格。

11．中标供应商必须和采购单位签订供销合同书。

咨询电话：0513-82205169

海门市监察委员会

2018年2月 13 日

友情提醒：

1、请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2、请供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3、请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

法定代表人授权书

海门市监察委员会：

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                                               （采购项目名称及项目编号)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

## 诚信承诺函

海门市监察委员会：

我单位参与贵单位组织的                             （项目名称及编号）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、本项目授权代表为本单位正式员工。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6、我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8、如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日